CALCOLO DELLE REAZIONI VINCOLARI

LAVORO PRODOTTO DALL’ALUNNO TITONE ERASMO CLASSE TERZA A

Calcolo carico equivalente:

Q = 34kN/m x 4 m = 136 kN

Dati

P=15Kn ;  Q = 136 kN

Calcolo delle reazioni vincolari

Per calcolare le reazioni vincolari utilizzo l’equazione di equilibrio SM=0 con riferimento la cerniera dell’appoggio B

SM=0     rif. B

VA  × 10 – (15×6) – (136 × 2)  =  0

VA  × 10 – 90 – 272  =  0

VA  × 10 – 362 =  0

VA  × 10 =  362 kNm

VA   = 362 kNm / 10   ;  VA   = 36,20 kN

Per calcolare le reazioni vincolari utilizzo l’equazione di equilibrio con riferimento la cerniera dell’appoggio A

∑M=0     rif. A

- VB  × 10 + (15×4) + (136 × 8)  =  0

-VB  × 10 + 60+1088  =  0

-VB  × 10 + 1148 =  0

VB  × 10 =  1148 kNm

VB  = 1148 kNm / 10   ;  VB   = 114,80 kN

Per verificare i risultati ottenuti applico l’equazione di equilibrio ∑ Y=0.

VERIFICA

VA + VB= 114,80+36,20  = 151 kN

Q + P = 136+15 = 151  kN

I calcoli sono stati eseguiti correttamente.

L’alunno

Erasmo Titone

# Text boxes

a

4.00

2.00

4.00

b

c

P = 15 kN

Va= 36,20

q= 34 kN/m

10.00

Vb= 114,80